## Slide 1
工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化及抗扰性研究
博士学位论文开题报告
博士研究生：于琪
指导教师：杨明教授 李伟教授
2026年6月29日

## Slide 2
目录
研究背景与研究现状
01
研究目标与研究内容
02
技术路线与实验验证
03
预期成果与进度安排
04

## Slide 3
1
第
部分
研究背景与研究现状

## Slide 4
研究背景与研究现状
01
工业背景
《中国制造2025》、智能制造 等战略推进，柔性作业车间（Flexible Job Shop）中「异构加工资源 + 自主搬运」已成为智能制造的典型形态
机械臂与AGV二者分工协作：并非彼此独立的两个优化问题，而是通过到达时刻、开工窗口与路径占用紧密耦合，共同决定系统完工时间等全局指标
系统架构（双层）
层级 | 功能
集中式任务分配层 | 全局最优任务规划、指令下发
现场执行与无冲突通行层 | 现场执行层由异构机械臂与 AGV 等资源构成，是调度方案的具体落实单元。
规划与执行之间的双向强耦合 | 规划层依据全局优化目标持续下发指派与时序；各执行单元自身状态等些信息直接约束规划层的下一轮决策。

## Slide 5
研究背景与研究现状
01
工业现场主流应用方法（FCFS，先来先服务）的局限
优点：逻辑简单、响应快
缺点：仅按照任务到达顺序进行分配，调度效率很低
其它学界方法的局限
现有优化算法（MIP、强化学习等）均以系统理想运行为前提，抗扰性严重不足
工业扰动的两大来源
🔧 内部扰动（设备工况异常等）
硬件异常
软件异常
通信中断
🛡️ 外部扰动（网络安全威胁）
数据注入攻击
恶意软件劫持
存在物理实体，状态数据具有真实性
不依赖物理实体，仅需注入报文，“伪造”出一个或多个虚假设备的身份与状态
存在（劫持了）物理实体，位置等设备状态数据往往具有真实性，但是设备的可用信息、任务状态等信息可能进行了“造假”

## Slide 6
研究背景与研究现状
01
四大核心问题
问题 | 核心难点
① 无冲突一体化调度 | 异构臂柔性与走廊争用耦合下，如何让拥堵进入闭环评价、派车感知预约表，且在算力预算内付得起
② 数据注入攻击识别 | 资源受限下，对伪造状态/占用信息等虚假报文做轻量、可靠的实时检测，守护调度决策输入
③ 智能体故障/劫持甄别 | 工况异常与恶意伪装并存时，过滤高度逼真的虚假协同信息，保障协调可信
④ 扰动后局部重调度 | 预约表级联损坏（含任务图漏报）下，有界时间内局部恢复可行，并与全局重解互补
调度效率的提升与系统抗扰性的保障，并非两个相互独立的问题。
若要实现高效的调度算法，必须同步建立相应的抗扰机制，否则复杂算法在扰动面前的脆弱性将使其优势荡然无存。

## Slide 7
研究背景与研究现状
01
研究现状总览（2.1 ~ 2.4） |  | 
研究聚焦 | 代表性方法 | 不足
2.1 多智能体协同调度 | • 形式化方法（STL / LTL）• 数学规划（MIP / CP） • 分布式协调 • 多机器人任务分配框架 • 时空约束调度 • 智能优化（DRL） | 主要针对同构智能体 缺乏移动-固定异构时空耦合统一建模框架
2.2 工业系统安全检测 | • 状态估计检测（FDI检测） • 网络流量分析 • 阈值检测（固定/自适应）• 机器学习检测（DL/RL） • 概率模型 | 实时性与准确性难以兼顾 缺乏对动态多智能体时序演化特性的建模
2.3 抗拜占庭异常智能体甄别 | • 经典BFT（PBFT） • 轻量化BFT（Reli / CheapBFT）• 改进型PBFT（自适应） • 区块链共识（PoW / PoS / PoA） • 自适应BFT机制 | 通信开销大，扩展性差 缺乏任务耦合局部性的信任度量与甄别框架
2.4 动态重调度 | • 滚动时域重调度 • 事件驱动重调度 • 启发式算法（GA / PSO） • 深度强化学习（DRL） • 时空约束重调度 • 分布式协同重调度 | 被动触发，缺乏主动感知 缺乏有界次优性理论保证

## Slide 8
研究现状总结
研究背景与研究现状
01
现有研究在闭环无冲突一体化调度、轻量注入检测、异常智能体甄别与预约局部重调度等方面仍存在不足。
异构柔性与无冲突运输的闭环一体化调度框架仍不完善
工业调度安全检测难以兼顾实时性与准确性
现有协调机制对工业领域的拜占庭式异常智能体的甄别能力不足
现有动态重调度对预约表级联损坏的影响边界刻画不足

## Slide 9
2
第
部分
研究目标与研究内容

## Slide 10
研究目标与研究内容
02
研究目标
针对现有异构柔性作业车间无冲突调度及抗扰性存在的： 移一体化调度联合优化难、数据注入攻击检测的准确性和实时性兼顾难、甄别智能体异常属于劫持还是工况原因难、局部重调度在正确划界与有界时间内恢复可行难，建立建立面向工业互联网异构柔性作业车间的协同调度与抗扰性综合方法，从而实现无冲突一体化调度优化、注入攻击检测、异常智能体甄别与局部动态重调度的综合优化。

## Slide 11
研究目标与研究内容
02

## Slide 12
3
第
部分
技术路线与实验验证

## Slide 13
技术路线与实验验证
03
研究内容一：基于预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度
问题描述：
研究思路：
如何在工业互联网环境下，对异构机械臂柔性加工与 AGV 走廊无冲突运输进行一体化建模，以最小化系统完工时间为目标，使真实拥堵进入候选方案评价，并让车辆指派感知预约表？
异构机械臂（柔性加工）+ AGV（无冲突走廊运输
目标：最小化系统完工时间Cmax​
闭环双层框架（评价通路 + 决策通路）
上层：模因搜索 → 机器指派 、工序排序
下层：时间窗预约路由 → 无冲突路径与预约表
通路一：真实 回传为适应度（每候选一次）
通路二：预约表试探派车 + 可证等价降本（每运输任务一次）同挂钟预算下迭代搜索，直至预算用尽
输出结果
近优指派 + 排序 + 派车 + 走廊预约表

## Slide 14
基于预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度
03
传统方法：
新方法：
开环/两阶段将“排产”与“无冲突通行”单向截断，拥堵只改变到达时刻，难以回馈机器指派与工序排序，系统层面易显著次优。
闭环双层——评价通路（真实 ）+ 决策通路（预约表感知派车），使拥堵进入搜索目标并作用于派车。

## Slide 15
技术路线与实验验证
03
研究内容二：基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的工业生产调度层注入攻击检测
问题描述：
研究思路：
设备把状态报给调度器后，调度器才派下一道工序。如何在这些上报进入决策前，按给定误报预算轻量识别注入或重放，避免按假状态派工？
搬运车还在路上，攻击者重放一条旧的「工件已到工位」。调度器信以为真，提前把下一道工序放到该工位。
已有方法分不清「日志里少见」和「工艺上根本不允许」。
硬层：用可行性清单对照刚下发的命令，挡住物理上不可能的上报。
时序：为每步工序的停留时长建分布。同方向一点点提前完工，单次仍像正常波动；CUSUM 把这些残差逐条加上去，累积后再报警。
结构：看该工件这一转移在正常作业里是否常见；共形预测卡住误报预算。
输出：告警后，假状态不进入研究内容一。位置报得对、只谎称「做完」的，交研究内容三。

## Slide 16
基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的工业生产调度层注入攻击检测
03
已有检测：
计时自动机不查跨设备是否可行。
停留时长只用区间：落在区间内的提前完工一律放过，不会逐条累积。
日志方法分不清「少见」与「不允许」。
本研究方法：
离线：用正常日志拟合每步停留时长与转移，并定共形/CUSUM 门限。
在线：硬层对照命令账本否决不可能上报；时序残差进 CUSUM；结构看该转移是否常见。
三路按 α/3 共享误报预算，挡住假状态进入调度。
图：离线拟合与在线三路并行（硬层 / 时序 / 结构）

## Slide 17
03
研究内容三：基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测
技术路线与实验验证
问题描述：
研究思路：
设备被劫持后，位置等物理量仍真，只把「任务已完成」改成真；或故意不报心跳装死。如何否证，并冻结后续错误派单？
残差看的是连续量偏了没有，抓不住「只改完成位」。
该问谁：不是附近任意设备，而是任务图上交货/取件的对手方。
若不把「该到的心跳没到」写成可判定事件，“装死（故意不回应）”零成本。
耦合互证：命令一下发就开窗口；声称做完须对手方确认，否证或超时则停派。
可问责沉默：心跳须按序交哈希链原像，连续缺报即可判定。
单用有洞：只看心跳——边谎报边报到仍过关； 只互证——“装死”也能发现，但要等调度器把对手方派到交接位、对手方本地传感后才否证。
合用：说谎被对手方否证；装死由缺报在约秒级判定。
输出：冻结该节点，不把它报的「完成」写入调度视图。故障与堵路交研究内容四。

## Slide 18
基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测
03
已有检测：
残差只问「报得像不像」，心跳只问「设备还在不在」，都不问「交接有没有发生」。
事件触发下，故意不报完成消息往往不被算作异常。
本研究方法：
调度器下发命令即打开互证窗口。
设备声称「做完」，须由任务图对手方确认或否证。
心跳须交哈希链原像；连续缺报即可问责。两路合用后，谎称做完与“装死”都走不通。
图：调度回环：命令开窗；完成声明走互证，心跳走原像

## Slide 19
03
研究内容四：基于时空预约影响闭包的局部重调度方法
技术路线与实验验证
问题描述：
研究思路：
如何在异构柔性作业车间运行期扰动发生后，正确界定影响范围（尤其是任务图可能漏报的预约级联损坏），将“整表重解”转化为闭包上的有界局部修复，在有界时间内恢复可行方案，并与全局重解形成互补？
1.精确界定影响范围，如何做？
2.如何把“全局重调度”收成规模可控的局部修复？
3.局部修复用统一搜索器，还是与“研究内容一”全局重解分工？
1.用时空预约影响闭包（STRC）划界：以与扰动重叠的失效预约为种子，沿阻塞/同车/同工件等依赖取传递闭包；不再仅靠任务依赖图 BFS 外侧冻结：闭包外已承诺预约原则上不动 有界修复：闭包内优先改路；失败则扩大释放域（工件后缀→同车后缀→全部未来）
2.与全局重解互补：紧预算用 STRC 局部修复；宽预算用“研究内容一”热启动重解拉 （对照 R1=任务图边界、R0+=全局重解）
输出更新方案 （可行预约表 + 局部调整后的路径/时序）
并进行验证：可行性校验、相对任务图边界的漏报对照、耗时/预约扰动量/ 与全局重解的互补关系

## Slide 20
基于时空预约影响闭包的局部重调度方法
03
问题： 扰动后不能只靠任务依赖图划影响域——走廊阻断等可不改任何工序指派，任务图上 ，却会令预约表大片失效并沿“谁挡了谁”级联。
定位： 与 5.1 同场景、同下层路由；上层换成局部修复。紧时保可行、少动预约；宽时用全局重解拉 ，二者互补。
对象： 时空预约影响闭包——以失效预约为种子，沿阻塞/同车/同工件等依赖取传递闭包，得到该动的范围 ；闭包外冻结。
做法： 测量（闭包）→ 有界修复（优先改路；失败再扩大释放域）→ 校验可行；不重开一轮种群搜索。

## Slide 21
技术路线与实验验证
03
实验一：异构柔性作业车间无冲突一体化调度（闭环双层 / 预约表感知派车）验证
对比基线
基线方法 | 简称 | 特点
开环 + 规则派车 | B0 | 上层在理想/常数运输时间意义下排产，冲突在执行或下游消解；派车依据理想最短路估计
开环 + 预约表感知派车 | B0+ | 排产仍开环，仅将派车改为对预约表试探。
闭环 + 规则派车 | B1 | 每个候选解的适应度为下层真实无冲突路由后的完工时间；派车仍用规则。
数据集
受控合成算例族：在显式走廊路网、异构可选机械臂设定下生成算例，调节争用强度、车臂比、柔性程度等，使“拥堵到什么程度值得管”可回答；不依赖仅含常数运输矩阵的经典 FJSP 公开集作为主对照（公开集通常无法直接表达走廊预约）。
规模梯度：小/中规模用于机制归因与显著性检验；必要时报告更大规模下的耗时与可行率。
评价指标
维度 | 指标
调度质量 | 总完工时间 Makespan
计算效率 | 同挂钟预算下的评价次数 / 代数、单次评价耗时及试探派车相对规则派车的成本倍数
机制归因与适用边界 | 闭环增益、闭环内试探派车增益
方案可行性 | 独立校验器通过率（走廊独占/时间窗、工艺衔接等）

## Slide 22
技术路线与实验验证
03
实验二：基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的工业生产调度层注入攻击检测
对比基线
数据集
主数据：Fischertechnik Trier 产线 IoT 日志 + 随数据发布的 16 个 BPMN；按时间序划分拟合 / 校准 / 测试。
测试折上自建注入 A1–A6（朴素重放、不可行注入、抢跑重放、状态模仿、渐变漂移、消息抑制）。
不以 HAI / SWaT / BATADAL 作主对照：那些日志没有命令账本与跨设备工艺可行性，测的不是调度层。
评价指标
基线方法 | 简称 | 特点
学习型计时自动机 | B3 | 区间型时钟守卫；落在区间内的小幅抢跑一律放过
TABOR 式 | B4 | 计时自动机加站内依赖；无命令账本、无跨设备可行性
隐半马尔可夫似然 | B5 | 时长核绑在隐状态上，仍无可行性硬层；另设仅标签消融（非独立方法）
维度 | 指标
净检出率 | 同一 α、同一延迟预算下的检出率（减偶然地板）；按攻击族写主张，不写全面优于
检测延迟 | 以消息条数计的中位延迟；弱抢跑须同时报单消息检出与累积后延迟
消融归因 | 每路误报预算固定，分别去掉硬层 / 时序 / 结构
上界与热路径 | 扫描抢跑量 ρ 核验 ρ*；报告逐消息处理时延（中位与高分位）

## Slide 23
技术路线与实验验证
03
实验三：基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测
对比基线
数据集
与实验二共用同一 Trier 产线日志与 BPMN，自建注入 P1–P4（谎报不维持心跳、完全沉默、谎报且维持心跳、一跳串谋）。
不以 BFT-Bench 作主对照：其负载是副本一致性，没有任务图、也没有交货 / 取件对手方。
评价指标
基线方法 | 简称 | 特点
单观测者族 | S1–S3 | 看门狗 / 计划残差 / 过程一致性；证明必须引入对手方，不是与本文赛马
同协议换见证 | W1–W4 | 法定人数 / 全网询证 / 随机 / 空间邻居；只换选取、不换协议
心跳与归责原语 | — | 周期上报 / GOOSE 式心跳 / TESLA；PBFT 只作带宽量级参照，不赛检出率
维度 | 指标
检出与误报 | 按 P1–P4 分列检出率；P3 是关键行（沉默通道应为零，仅互证可抓）
检测时延 | 互证与沉默分开报；沉默为无条件上界，互证受派发排队支配
见证与串谋 | 见证集 ¦W¦ 中位；互证超图前向闭包长度 k 的分布
带宽—安全 | 由安全预算反解心跳带宽；最严口径与周期全网 PBFT 作量级对照

## Slide 24
技术路线与实验验证
03
实验四：时空预约影响闭包（STRC）局部重调度验证
对比基线
数据集
算例：复用 5.1 的显式路网与异构臂合成算例（如拥堵族、受控布局 funnel/high 等），由 5.1 方法生成初始可行排程 后再注入扰动。
扰动类型：
B 类（主检验）：走廊阻断/降速等——可不改动工序指派；
A 类（辅检验）：机械臂故障等——任务图与闭包往往更接近，用于说明方法并非“只会打 B 类”。
规模扫描：按受扰工序比例 （如 0.1–1.0）或种子扰动强度扫描，观察可行率、耗时与 随扰动规模的变化。
评价指标
基线方法 | 简称 | 特点
全局重调度 | R0 / R0+ | 闭环搜索从零或热启动重解
任务图边界 + 同修复引擎 | R1 | 释放集取任务依赖图影响域
维度 | 指标
边界与可行性 | 任务图影响域规模 、闭包/释放集规模；B 类上是否出现 而闭包非空；
效率与稳定性 | 求解耗时、预约扰动量
调度质量 | 修复后 （及相对扰动前 的变化）；
鲁棒性 | 受控布局下闭包规模是否随瓶颈结构变化、多种子、多算例上的通过率
维度 | 指标
边界与可行性 | 
效率与稳定性 | 求解耗时、预约扰动量
调度质量 | 
鲁棒性 | 受控布局下闭包规模是否随瓶颈结构变化、多种子、多算例上的通过率

## Slide 25
4
第
部分
预期成果与进度安排

## Slide 26
预期成果与进度安排
04
  理论成果
（1）预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度
  系统成果
基于上述方法创新，开发：“工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化系统”。
  成果形式
（1）发表SCI/EI论文2~4篇；
（2）开发完成“工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化系统”原型系统；
（3）申请发明专利1-2项；
•"Optimizing Task Allocation in Heterogeneous Agent Manufacturing Systems." [PDCAT 2024, Published]
•“Coordinated Scheduling of Continuous–Discrete Hybrid Agent Systems via Spatiotemporal Logic and Hybrid Dynamic Programming. ” ACM –TIST [大修二审中]
（2）基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的工业生产调度层注入攻击检测
（3）基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测
（4）基于时空预约影响闭包的局部重调度方法
•"Optimizing Task Allocation in Heterogeneous Agent Manufacturing Systems." [PDCAT 2025, Pubished]
•“一种基于状态预测与自适应阈值的工业系统数据注入攻击检测方法” [专利代理事务所已受理]
•“STLC: Spatiotemporal Localized Consensus with Adaptive Trust for Scalable Byzantine Fault Tolerance in Industrial Cyber-Physical Systems.” T-ASE.[已投稿]
•“Near-Optimal Segmented Rescheduling for Dynamic Multi-Agent Systems: A State-Aware Decomposition Framework with Bounded Suboptimality” [初稿已完成]
•“一种基于影响边界的多智能体任务动态重调度方法及系统” [专利代理事务所已受理]

## Slide 27
预期成果与进度安排
04
进度安排
2025.07~2025.12：完成文献调研，综述已有的学术方法，做好理论基础；
2026.01~2026.06：研究预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度；
2026.07~2026.12：研究基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的工业生产调度层注入攻击检测；
2027.01~2027.06：研究基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测；
2027.07~2027.12：研究基于时空预约影响闭包的局部重调度方法；
2028.01~2028.06：系统验证、部署应用，博士论文撰写；

## Slide 28
感谢各位老师指导！
工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化及抗扰性研究