## Slide 1
工业互联网环境下移动-固定多智能体协同调度及抗扰性研究
博士学位论文开题报告
博士研究生：于琪
指导教师：杨明教授 李伟教授
2026年6月29日

## Slide 2
目录
研究背景与研究现状
01
研究目标与研究内容
02
技术路线与实验验证
03
预期成果与进度安排
04

## Slide 3
1
第
部分
研究背景与研究现状

## Slide 4
研究背景与研究现状
01
工业背景
《中国制造2025》、智能制造 等战略推进，AGV（移动智能体）与 Robot Arm（固定智能体）大规模部署
二者分工协作：移动智能体负责物料动态搬运，固定智能体负责固定工位精密操作
系统架构（混合式）
层级 | 功能
集中式任务分配层 | 全局最优任务规划、指令下发
分布式自主执行层 | 智能体自主路径规划与动作执行
双向强耦合交互 | 任务分配决策依赖于智能体状态；智能体状态也约束下一轮决策

## Slide 5
研究背景与研究现状
01
工业现场主流应用方法（FCFS，先来先服务）的局限
优点：逻辑简单、响应快
缺点：仅按照任务到达顺序进行分配，调度效率很低
其它学界方法的局限
现有优化算法（MIP、强化学习等）均以系统理想运行为前提，抗扰性严重不足
工业扰动的两大来源
🔧 内部扰动（设备工况异常等）
硬件异常
软件异常
通信中断
🛡️ 外部扰动（网络安全威胁）
数据注入攻击
恶意软件劫持
存在物理实体，状态数据具有真实性
不依赖物理实体，仅需注入报文，"伪造"出一个或多个虚假智能体的身份与状态
存在（劫持了）物理实体，位置等智能体状态数据往往具有真实性，但是智能体的可用信息、任务状态等信息可能进行了“造假”

## Slide 6
研究背景与研究现状
01
四大核心问题
问题 | 核心难点
① 高效协同调度 | AGV连续运动与Robot Arm各操作任务的起止时间的联合建模与时序优化
② 数据注入攻击识别 | 计算资源受限下，对无实体虚假报文的轻量级实时检测
③ 智能体故障甄别 | 过滤高度逼真的虚假信息，甄别工况异常与恶意劫持
④ 扰动后动态重调度 | 有界时间内自动生成近优重调度方案，避免人工干预
调度效率的提升与系统抗扰性的保障，并非两个相互独立的问题。
若要实现高效的调度算法，必须同步建立相应的抗扰机制，否则复杂算法在扰动面前的脆弱性将使其优势荡然无存。

## Slide 7
研究背景与研究现状
01
研究现状总览（2.1 ~ 2.4） |  | 
研究聚焦 | 代表性方法 | 不足
2.1 多智能体协同调度 | • 形式化方法（STL / LTL）• 数学规划（MIP / CP） • 分布式协调 • 多机器人任务分配框架 • 时空约束调度 • 智能优化（DRL） | 主要针对同构智能体 缺乏移动-固定异构时空耦合统一建模框架
2.2 工业系统安全检测 | • 状态估计检测（FDI检测） • 网络流量分析 • 阈值检测（固定/自适应）• 机器学习检测（DL/RL） • 概率模型 | 实时性与准确性难以兼顾 缺乏对动态多智能体时序演化特性的建模
2.3 抗拜占庭异常智能体甄别 | • 经典BFT（PBFT） • 轻量化BFT（Reli / CheapBFT）• 改进型PBFT（自适应） • 区块链共识（PoW / PoS / PoA） • 自适应BFT机制 | 通信开销大，扩展性差 缺乏任务耦合局部性的信任度量与甄别框架
2.4 动态重调度 | • 滚动时域重调度 • 事件驱动重调度 • 启发式算法（GA / PSO） • 深度强化学习（DRL） • 时空约束重调度 • 分布式协同重调度 | 被动触发，缺乏主动感知 缺乏有界次优性理论保证

## Slide 8
研究现状总结
研究背景与研究现状
01
现有研究在移动-固定智能体时空耦合建模、轻量级实时注入攻击检测、抗拜占庭异常智能体甄别机制与有界次优重调度理论等方面存在不足
移动-固定异构多智能体的时空耦合建模与协同调度框架缺失
工业多智能体系统的安全检测在实时性与准确性之间难以兼顾
现有协调机制对工业领域的拜占庭式异常智能体的甄别能力不足
现有动态重调度方法缺乏主动感知能力与有界次优性理论保证

## Slide 9
2
第
部分
研究目标与研究内容

## Slide 10
研究目标与研究内容
02
研究目标
针对现有移动-固定多智能体协同调度及抗扰性存在的： 移动-固定多智能体调度系统联合优化难、数据注入攻击检测的准确性和实时性兼顾难、甄别智能体异常属于劫持还是工况原因难、重调度方案兼顾有界时间和近优性难 ，建立面向工业互联网移动-固定多智能体系统的协同调度与抗扰性综合方法，从而实现调度优化、注入攻击检测、异常智能体甄别与动态重调度的综合优化。

## Slide 11
研究目标与研究内容
02

## Slide 12
3
第
部分
技术路线与实验验证

## Slide 13
技术路线与实验验证
03
研究内容一： 基于时空约束和混合动态规划的移动-固定多智能体协同调度
问题描述：
研究思路：
如何对工业互联网环境下移动智能体（CSS）与固定智能体（DES）的协同调度进行统一建模，以最小化系统完工时间为目标，联合优化移动智能体运行轨迹、固定智能体任务分配方案？
CSS智能体（AGV）+ DES智能体（机械臂）
目标：最小化系统完工时间Tm​akespan
HDP(混合动态规划 )分解—协调—收敛框架
输出结果
最优轨迹 u* + 最优时序 τ* + 最优分配 z*
CSS-DP
求解最优轨迹 u
DES-DP
求解最优调度 (τ,z)
迭代协调，完工时间单调不增，直至收敛

## Slide 14
基于时空约束和混合动态规划的移动-固定多智能体协同调度
03
传统方法：
新方法：
将双向耦合关系单向截断，导致子问题的局部最优解在系统层面产生显著次优性。
分解-（双向）协调-收敛策略

## Slide 15
技术路线与实验验证
03
研究内容二： 基于状态预测和动态阈值的工业多智能体系统数据注入检测
问题描述：
研究思路：
如何在移动-固定多智能体系统中采用满足实时性的检测算法，并使该算法能够保证对数据注入攻击及时和有效发现？
关键洞察：移动-固定多智能体中执行层智能体的状态空间具有有限性与可枚举性
通过历史运行数据训练状态转移矩阵，建立智能体的正常行为模型。
结合动态调整的异常检测阈值。
通过比较实际状态和预测状态之间的“欧氏距离”，实现数据注入攻击的实时检测

## Slide 16
基于状态预测和动态阈值的工业多智能体系统数据注入检测
03
状态转移概率矩阵
的一个例子：
AGV_idle的下一个预测状态向量：[0.222, 0, 0.222, 0, 0, 0.556, 0]
=
预测状态与实际状态之间的差值：
（*状态向量用one-bot编码表示）
（*差值用欧式距离表示）
1.19
>阈值ε （例：1.08）
判定为：异常! 可能有数据注入攻击!
实际观测到的状态向量：[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

## Slide 17
03
研究内容三：基于轻量化抗拜占庭协调协议的异常智能体甄别
技术路线与实验验证
问题描述：
研究思路：
如何在研究内容一的调度架构下，对被劫持执行层智能体发起的内部拜占庭攻击进行高效甄别与隔离，而且甄别协调开销从全局 O(N2) 收缩至任务耦合局部域 O(k2)（k≪N），同时保证甄别的准确性与实时性？
利用任务执行的时空局部性
时空局部性：执行同一任务 的智能体之间
空间局部性：协作智能体在物理上相邻
时间局部性：协作关系只在任务时间窗口内有效
轻量化抗拜占庭协调协议：
时空验证层→ 过滤大部分假消息：重放攻击/位置欺骗/跨任务注入
任务耦合协调层→ 解决"谁参与协调"，大幅压缩通信规模
自适应信任管理层→ 动态维护节点可信度，支撑上一层的加权仲裁
甄别输出
异常智能体识别 → 隔离被劫持节点 → 通知调度层剔除虚假状态信息

## Slide 18
基于轻量化抗拜占庭协调协议的异常智能体甄别
03
Layer 1: 时空验证层(Spatiotemporal Validation) ：
Layer 2: 任务耦合协调层 (Task-Coupled Coordination)
核心思想是：只有与任务直接相关的智能体才需要参与协调。
Layer 3:自适应信任管理层 (Adaptive Trust Management)
每个多智能体节点都有一个自适应权重，初始化为（完全信任）。
惩罚机制 (Penalty)：检测到可疑行为（时空违规、冲突消息）时，权重降低。
每次违规的惩罚
最小权重（初始信任的10%）
恢复机制 (Recovery)：连续诚实轮次后，节点恢复权重。
恢复率

## Slide 19
03
研究内容四：基于状态感知分解的近优重调度算法
技术路线与实验验证
问题描述：
研究思路：
如何在移动-固定多智能体系统运行时扰动发生后，精确界定影响范围，并将全局NP-hard重调度问题转化为多个规模可控的局部子问题，在秒级时间内生成具有有界次优性保证的近优重调度方案？
1. 精确界定影响范围，如何做？
2. 把大的重调度任务集，如何转化为多个规模可控的局部子问题 ？
3. 对于拆解出来的子问题，使用统一算法还是不同算法来进行重调度规划？
1. 利用任务依赖图的结构信息精确界定影响范围
2.1 状态感知过滤（对任务进行状态划分，已完成任务、执行中但不受影响、未执行但不受影响的几类无需重调度）
2.2 根据任务的依赖密度进行分解，“区别对待”依赖密度不同的任务集
3. 多尺度求解器作为求解算法
合并各子段局部解 → 全局重调度方案 s’
并进行验证：时序一致性，资源一致性，任务集完整性

## Slide 20
基于状态感知分解的近优重调度算法
03
图：算法框架图
Step 1：计算影响边界
Step 2：基于任务状态过滤
Step 3：自适应分解
Step 4：多尺度求解
符号 | 含义
p | 影响沿每条线传下去的概率
dˉout​ | 每个任务平均有几个下游任务
dmax​ | 最多追踪几层传播
• Comp（已完成）• Exec-U（执行中-无影响）• Exec-A（执行中-受影响）• Pend-U（待执行-无影响）• Pend-D（待执行-直接影响）• Pend-I（待执行-间接影响）
需重调度任务集合 = {任务 | 状态 ∈ { Exec-A, Pend-D, Pend-I }}
保持不变任务集合 = {任务 | 状态 ∈ {Comp, Exec-U, Pend-U }}
• 若ρ<0.3（稀疏依赖）：断裂成多组小任务（任务之间没太有关联）分别调度规划
• 若 0.3（稠密依赖）： 按时间轴上的顺序切开任务集

## Slide 21
技术路线与实验验证
03
实验一：移动-固定多智能体协同调度验证
对比基线
基线方法 | 简称 | 特点
混合整数线性规划 | MILP | 全局最优，但指数级复杂度
贪心调度 | Greedy | 速度快，局部次优
滚动时域控制 | RHC | 平衡优化与效率，窗口敏感
多智能体深度Q网络 | DRL | 数据驱动，泛化受限
数据集
仿真生成数据集 ：自定义工业场景（任务数M可变）
Taillard Benchmark（公开参考数据集 )
评价指标
维度 | 指标
调度质量 | 总完工时间 Makespan、固定智能体利用率 Utilization
计算效率 | 算法求解时间、时间复杂度增长趋势
鲁棒性 | ±40%任务时长扰动下的Makespan增幅与成功率
可扩展性 | 任务数量扩展性、移动智能体数量扩展性

## Slide 22
技术路线与实验验证
03
实验二：工业多智能体数据注入攻击检测验证
对比基线
数据集
仿真生成数据集 ，自定义攻击注入场景
HAI（工业控制系统安全数据集）
SWaT（新加坡水处理系统攻击数据集）
BATADAL（水网络攻击检测竞赛数据集）
评价指标
基线方法 | 简称 | 特点
网络流量测量方法 | Flow | 计算简单，高频攻击下阈值难设定
统计阈值检测方法 | Threshold | 固定阈值，误报与漏报难平衡
监督式机器学习分类 | ML-Cls | 精度高，需大量标注数据，实时性差
维度 | 指标
检测准确性 | 检测率 DR、误报率 FPR、F1分数
实时性能 | 检测延迟（ms）、不同攻击频率下检测时间趋势
鲁棒性 | 不同攻击流量比例下检测率曲线、不同攻击类型下检测性能
系统稳定性 | 动态阈值自适应能力、智能体数量扩展性

## Slide 23
技术路线与实验验证
03
实验三：轻量化抗拜占庭异常智能体甄别验证
对比基线
数据集
仿真生成数据集 ，自定义拜占庭攻击场景
BFT-Bench（分布式BFT协议）
评价指标
基线方法 | 简称 | 特点
实用拜占庭容错协议 | PBFT | 全局一致性强，O(N2)通信开销
基于领导者选举协议 | Raft | O(N)效率高，不抵御拜占庭攻击
链式高效BFT协议 | HotStuff | 现代高效BFT，无时空验证机制
维度 | 指标
安全性 | 拜占庭检测率 BDR、协调成功率 CSR
通信效率 | 消息复杂度（条）、协调延迟（ms）
可扩展性 | 节点规模 N 增长时消息复杂度与延迟增长趋势
资源开销 | CPU占用率、内存占用

## Slide 24
技术路线与实验验证
03
实验四：近优分段重调度算法验证
对比基线
数据集
仿真生成数据集 ，自定义动态扰动场景
Taillard Benchmark（公开参考数据集 )
评价指标
基线方法 | 简称 | 特点
全局MIP重调度 | Global-MIP | 全局最优上界，大规模超时
滚动时域重调度 | RH | 效率较高，存在边界效应
最短处理时间优先 | SPT | 响应快，10~20%次优解
维度 | 指标
调度质量 | 总加权完工时间 Cmax、与最优解差距 Gap、准时完成率 OTR
计算效率 | 算法求解时间（s）、时限内成功率、时间复杂度增长趋势
可扩展性 | 任务规模扩展性、智能体数量扩展性、依赖密度 ρ敏感性
鲁棒性 | 扰动强度δ 敏感性、临时/永久扰动场景性能对比

## Slide 25
4
第
部分
预期成果与进度安排

## Slide 26
预期成果与进度安排
04
  理论成果
（1）基于时空约束和混合动态规划的移动-固定多智能体协同调度
  系统成果
基于上述方法创新，开发：“工业互联网环境下移动-固定多智能体协同调度系统”。
  成果形式
（1）发表SCI/EI论文2~4篇；
（2）开发完成“工业互联网环境下移动-固定多智能体协同调度系统”原型系统；
（3）申请发明专利1-2项；
•"Optimizing Task Allocation in Heterogeneous Agent Manufacturing Systems." [PDCAT 2024, Published]
•“Coordinated Scheduling of Continuous–Discrete Hybrid Agent Systems via Spatiotemporal Logic and Hybrid Dynamic Programming. ” ACM –TIST [大修二审中]
（2）基于状态预测和动态阈值的工业多智能体系统数据注入检测
（3）基于轻量化抗拜占庭协调协议的异常智能体甄别
（4）基于状态感知分解的近优重调度算法
•"Optimizing Task Allocation in Heterogeneous Agent Manufacturing Systems." [PDCAT 2025, Pubished]
•“一种基于状态预测与自适应阈值的工业系统数据注入攻击检测方法” [专利代理事务所已受理]
•“STLC: Spatiotemporal Localized Consensus with Adaptive Trust for Scalable Byzantine Fault Tolerance in Industrial Cyber-Physical Systems.” T-ASE.[已投稿]
•“Near-Optimal Segmented Rescheduling for Dynamic Multi-Agent Systems: A State-Aware Decomposition Framework with Bounded Suboptimality” [初稿已完成]
•“一种基于影响边界的多智能体任务动态重调度方法及系统” [专利代理事务所已受理]

## Slide 27
预期成果与进度安排
04
进度安排
2025.07~2025.12：完成文献调研，综述已有的学术方法，做好理论基础；
2026.01~2026.06：研究基于时空约束和混合动态规划的移动-固定多智能体协同调度 ；
2026.07~2026.12：研究基于状态预测和动态阈值的工业多智能体系统数据注入检测 ；
2027.01~2027.06：研究基于轻量化抗拜占庭协调协议的异常智能体甄别 ；
2027.07~2027.12：研究基于状态感知分解的近优重调度算法 ；
2028.01~2028.06：系统验证、部署应用，博士论文撰写；

## Slide 28
感谢各位老师指导！
工业互联网环境下移动-固定多智能体协同调度及抗扰性研究